## Slide 1
Chromatographie Liquide Haute Performance
(HPLC)
AMERIO Stella - ATO Florian - DECORME Alice - VOGLER Garance

## Slide 2
PLAN
I – Définition
II – Principe
III – Méthodes de séparation
IV – Appareillage
V – Utilisation des résultats
VI – Comparaison avec CPG
VII – Conclusion

## Slide 3
La HPLC, c’est quoi ?
En anglais : “ High Pressure Liquid Chromatography” ou “ High Performance Liquid Chromatography ”
Rappel :
Compatible avec toutes les chromatographies en colonne (partages, adsorption, échange d’ion)
A origine : phase liquide se faisait sur des colonnes en verre


P de pression ―> P de performance (grâce à optimisation technique)
I - Définition
liquide traversait phase stationnaire par gravité ou sous faible pression
pour augmenter débit : manipulations ont été réalisées sous pression plus forte
= Chromatographie Liquide sous haute Pression (HPLC)
La chromatographie permet la séparation ou la purification d'un ou de plusieurs composés d'un mélange en vue de leur identification et de leur quantification

## Slide 5
II - Principe
- Notion de pression (centaines de Bars)
- Répartition des composés entre la phase mobile et la phase fixe
- Résultat informatisés sous forme de chromatogramme
- Variation de la taille des grains
Chromatogramme

## Slide 6
Plus les grains sont petits, plus la surface de contact entre les deux phases est élevée
+ de contact = meilleure séparation

## Slide 7
III - METHODES DE SEPARATIONS
Partage (80 % des séparations )
Adsorption
Echangeuse d’ions
Exclusion
Sur couche mince (CCM)
Phase inverse

## Slide 8
IV - APPAREILLAGE
https://youtu.be/HrxiNe96enQ
Injecteur

## Slide 9
V – UTILISATION DES RESULTATS
Chaque substance détectée sera matérialisée par un pic (même chose que CPG)
Notions à prendre en compte :
∙ temps rétention (tr) = temps mis par soluté pour traverser colonne
 temps rétention réduit (tr’) = temps passé par soluté dans phase stationnaire
Avec :
tm = temps mort
=
temps minimum, après injection, nécessaire à un composé pour traverser la colonne et être analysé

## Slide 10
∙ Notion de concentration ;
 coefficient de partage K = rapport à l’équilibre du soluté à la concentration Cm dans phase mobile et Cs dans phase stationnaire
―> coeffcient K est fonction de 3 types d’affinités : soluté – phase mobile
soluté – phase stationnaire
phase mobile – phase stationnaire
∙ Notion efficacité : Nombre de plateaux théoriques (Nth)
 avec tr = temps rétention ; w ½ = largeur pic à mi-hauteur
Hauteur équivalente à un plateau théorique = HEPT
Avec : L = longueur colone

## Slide 11
a (alpha) toujours > 1
car on choisit t’rB > t’rA
∙ Qualité séparation :
- Sélectivité (a) = rapport temps rétention réduits
Résolution (R) : quantifie la qualité séparation en caractérisant le fait qu’il y ait ou non un chevauchement de 2 pics contigus
R < 1 : mauvaise résolutionS
1 < R < 1,4 : résolution acceptable
1,4 < R < 1,6 : résolution optimale
R > 1,6 : résolution trop bonne car temps analyse est allongé

## Slide 12
VI - COMPARAISON AVEC LA CPG :
AVANTAGES | INCONVENIENTS | AVANTAGES | INCONVENIENTS
Interactions additionnelles 1 Phase stationnaire variées 2 Température moins élevées 3 Possibilité automatisation Rapide Performante ++ | Manque détecteurs universels Nécessite matériel particulier et plus onéreux | Interactions soluté phase-stationnaire seulement 1 Températures élevées 3 Méthode simple et + sensible que CPL | Possède limites : ∙ substances peu volatiles ∙ substances sensibles à une élévation (même modérée) de température ∙ substances ionisées
HPLC
CPG
CPL + efficace que CPG pour 3 raisons 1

## Slide 13
CONCLUSION

## Slide 14: SOURCES