## Slide 1: CHROMATOGRAPHIE D’EXCLUSION
INES
SAMIRA
SFIA
HANANE

## Slide 2: Sommaire
Principe d’une chromatographie d’exclusion
Les deux type de phase
Passage des molécules à travers la colonne
Qu’est-ce que le domaine de fractionnement ?
Choix du type de gel
  Les types de gel
  Choix du gel
Méthode (manipulations)
Ordre de sortie des molécules en fonction de leurs temps d’élution ou de leur volume d’élution (schéma video)
Interprétation des résultats
  Chromatogramme obtenu
Conclusion : Questions cours (quizz)

## Slide 3: Principe d’une chromatographie d’exclusion
Définition:
séparer des composants d’un mélange
selon le volume / taille de la molécule
Principe:
colonne contenant un gel
grosses molécules migrent plus rapidement

## Slide 4: Les deux types de phase
Colonne contenant le gel = PHASE FIXE
Ligne de dépôts
échantillon = PHASE MOBILE
ZOOM

## Slide 5: Un grain contenu dans le gel
3 types de molécules:
les molécules exclues du gel
les molécules qui diffusent partiellement
les molécules qui diffusent totalement
Pores de différentes tailles
Passage des molécules à travers la colonne:

## Slide 6: Le domaine de fractionnement
C'est la gamme des masses molaires possibles
pour lesquelles il y a :
-diffusion partielle (molécule qui diffusent partiellement)
-diffusion totale (les molécules qui diffusent totalement)
-englobement (les molécules exclues du gel)

## Slide 7: Le type de gel
Types de gels:
Le gels hydratés
  polyosides bactériens de type dextran. Exemple : Le séphadexTM ( G10 à G200) ou sépharoseTM(agarose).
Gels permanents
  copolymères organiques ou bien des minéraux (silice).

## Slide 8: Le choix du gel
Le choix du gel dépend des contraintes expérimentales.

## Slide 9: Méthode
ETAPE 1: Régénération de la colonne
ETAPE 2: Dépôt de l’échantillon
ETAPE 3: Élution
ETAPE 4: Rinçage de la colonne
ATTENTION !!!: Il ne faut jamais laisser la colonne sécher car cela nuit à la qualité de la séparation. (L’éluant risque de ne pas se répartir uniformément sur le gel.)
On obtient donc des tubes contenant des fractions.

## Slide 10: Chromatographie d’exclusion en Tp

## Slide 11: Ordre de sortie des molécules en fonction de leurs temps d’élution ou de leur volume d’élution

## Slide 12: Représentation du logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d’élution
V* = Vm + Vi
KAV = (Ve - Vm) / (Vt - Vm)

## Slide 13: REALISATION D’UN DOSAGE

## Slide 14: Chromatographie d’exclusion en Tp
(Tp 9: Purification de la vitamine B12 par chromatographie d’exclusion)

## Slide 15: ETAPE 1:
ETAPE 1: Mesurer l’absorbance des fractions à une longueur d’onde selon la molécule voulue.

## Slide 16: ETAPE 2:
ETAPE 2: Tracer le graphique de A=f(fraction)

## Slide 17: CHROMATOGRAMME
Chart: Profil d'élution obtenue par chromatographie d'exclusion de la vitamine B12 dans l'extraints bactériens
 | 0 | 0.019 | 0.162 | 0.939 | 0.301 | 0.053 | 0.027 | 0.016 | 0.009 | 0.021 | 0.034 | 0.018 | 0.011
 | 0 | 0.002 | -0.022 | 0.038 | 0.128 | 0.246 | 0.22 | 0.098 | 0.016 | -0.016 | -0.028 | -0.027 | 0.02

## Slide 18: ETAPE 3:
ETAPE 3: Retenir 3 fractions qui ont les absorbances les plus élevées.

## Slide 19: ETAPE 4:
EQUATION AU GRANDEUR:
ρ(molécule voulu; fraction) = A (fraction)* ρ(molécule voulu; sol étalon) / A (étalon)
EXEMPLE:
A(fraction) = 0,939
ρ(protéine; sol étalon) = 10 g/L
A (étalon) = 2,872
Alors : ρ(molécule voulu; fraction) = 0,939*10/2,872
= 3,27 g/L
ETAPE 4: Déterminer la concentration en masse dans chacune des fractions :

## Slide 20: ETAPE 5 :
EQUATION AU GRANDEUR:
m(molécule voulu) =ρ(molécule voulu; fraction)*V(fraction)
EXEMPLE:
V(fraction) = 0,5 mL
ρ(protéine; sol étalon) = 3,27 g/L
Alors : m(molécule voulu) = 3,27*0,5.
= 0,0016 g
=1,6 mg
ETAPE 5: Déterminer la masse dans chacune des fractions :

## Slide 21: ETAPE 6 :
EQUATION AU GRANDEUR:
m(total récupéré) =
ETAPE 5: Déterminer la masse total récupérer (en additionnant les masses obtenues).

## Slide 22: Conclusion