Deux archéologues ont retrouvé deux vieux parchemins lors de fouilles. Ce sont des schémas électriques, qui semblent avoir été réalisés par une civilisation ancienne, très en avance technologiquement.

Malheureusement, le conservateur du Musée des Technologies Anciennes, en voulant les exposer, a commis une erreur : il ne sait plus quel écriteau correspond à quel parchemin. Il est important de réparer cette maladresse.

Le voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle où l’on veut mesurer la tension électrique.

Il faut brancher les bornes V (du côté de la borne + du générateur) et COM (du côté de la borne – du générateur).

Il faut sélectionner la zone  .

Il faut choisir le calibre le plus adapté (il doit être le plus proche possible et supérieur à la tension mesurée).

| Compétences travaillées | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| Ra 1 | Identifier un problème |  |  |  |

Travail à faire (Par groupe de 3) :

1. Mission : Quelle est votre mission ?

2. Comment procéder pour résoudre la mission ? Si vous êtes bloqués, vous pourrez à certains moments demander des aides en levant la main.

| Compétences travaillées | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| Ré 2 | Utiliser un appareil de mesure (dérivation, bornes, calibre) |  |  |  |
| At 2 | Savoir travailler en groupe |  |  |  |
| At 3 | Respecter les règles de vie de classe |  |  |  |

Entourez l’aide (ou les aides) utilisée(s) :      AIDE 1    -    AIDE 2

3. Rédiger un compte-rendu sur une feuille simple comportant :

( Un titre.

( La liste du matériel utilisé.

( Les schémas d’expériences (un schéma pour la mesure de tension dans le circuit en série et un schéma pour la mesure de tension dans le circuit en dérivation).

( Les résultats expérimentaux.

( La conclusion (réponse pour votre mission).

# Text boxes

La tension dans les circuits

Document : Utilisation du voltmètre